## Slide 1
Chuanxun Li, Xiangzong Lu, Peng Wang, Soils and Foundations, Volume 64 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sandf.2024.101393
概要
M. Kunisawa
複合基礎技術は高圧縮性および高含水比の軟弱地盤を処理するために広く使用されている．
高置換比のgravel pilesとvertical drainによって強化された複合基礎の凝固理論に関する研究はgravel pilesの半径方向の流れが考慮されていない．
周囲にいくつかのvertical drainがあるgravel piles-地盤ユニットを計算モデルとみなして問題を解く．
既存解との比較により信頼性を検証する．
まとめ
組み合わせた複合基礎の凝固では軟弱な地盤内で2つの垂直排水体が存在するため垂直流は無視できる．
gravel pilesでの径方向の流れを無視することはgravel pilesとvertical drainで強化された複合基礎の凝固計算において大きな偏差を引き起こす．
複合基礎の載荷容量を満たす条件下でgravel pilesの周囲にvertical drainを設置することは迅速で経済的．
これまでの研究ではあまりなされていなかったgravel piles内の径方向の流れに焦点を当てて検討した点に新規性がある．．
An analytical solution for the consolidation of a composite foundation reinforced by vertical drains and high replacement ratio gravel piles by considering the radial flow within gravel piles
コメント・新規性
gravel piles内の径方向流動を考慮した高置換率gravel pilesとvertical drainによる複合基礎の圧密解析解法